Приложение № 2

к решению ГКРЧ

от 15 июля 2010 г.

№ 10-07-01

## Условия использования выделенных полос радиочастот.

Границы полос радиочастот указаны для излучаемых частот, а не для несущих частот (в т.ч. подавленой).

Таблица 1.

Диапазоны НЧ (LF), СЧ (MF), и ВЧ (HF)

| Полосы радиочастот, кГц | Основа | Макс. ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ, Гц | Виды модуляции и использование (в порядке приоритета) | Мощность в зависимости от категории, Вт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Диапазон 2200 м НЧ (LF) |
| 135.7 - 136.0 | Вторичная | 200 | Телеграфия, соревнования, ЩРСС | 100 | 100 | 10 |  |
| 136.0 - 137.4 | Вторичная | 200 | Телеграфия | 100 | 100 | 10 |  |
| 137.4 - 137.6 | Вторичная | 200 | Цифровые виды, за исключением телеграфии | 100 | 100 | 10 |  |
| 137.6 - 137.8 | Вторичная | 200 | Телеграфия (ЩРСС - вызывная частота 137.7 кГц) | 100 | 100 | 10 |  |
| Диапазон 160 м СЧ (MF) |
| 1810 – 1830 | Вторичная | 200 | Телеграфия | 10 | 0 | 0 |  |
| 1830 – 1838 | Вторичная | 200 | Телеграфия (ЩРП вызывная частота 1836 кГц) | 10 | 10 | 10 |  |
| 1838 – 1840 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 10 | 10 | 10 |  |
| 1840 – 1843 | Вторичная | 2700 | Все цифровые виды, телеграфия | 10 | 10 | 10 |  |
| 1843 – 1875 | Вторичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 10 | 10 | 0 |  |
| 1875 – 1900 | Вторичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 10 | 10 | 10 |  |
| 1900 - 2000 | Вторичная | 2700 | ОБП, AM, телеграфия | 10 | 10 | 10 | Для АМ ширина полосы сигнала 6000 Гц |
| Диапазон 80 м ВЧ (HF) |
| 3500 – 3510 | Первичная | 200 | Телеграфия (преимущественно для межконтинентальных связей) | 1000 | 100 | 0 |  |
| 3510 – 3560 | Первичная | 200 | Телеграфия (преимущественно для соревнований), (ЩРС - вызывная частота 3555 кГц) | 1000 | 100 | 10 | Частоты в полосе 3510-3600 кГц могут использоваться для автоматических маяков (телеграфия A1A) |
| 3560 – 3580 | Первичная | 200 | Телеграфия (ЩРП вызывная частота 3560 кГц) | 1000 | 100 | 10 |  |
| 3580 – 3600 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 3600 – 3650 | Первичная | 2700 | ОБП, (преимущественно для соревнований), все цифровые виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 | Для вида связи ОБП (голосовой) нижняя частота: 3603 кГц. |
| 3650 – 3700 | Вторичная | 2700 | ОБП (ЩРП - вызывная частота 3690 кГц), телеграфия | 1000 | 100 | 10 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3651 кГц |
| 3700 – 3750 | Вторичная | 2700 | ОБП (преимущественно для соревнований), Передача изображений, ССТВ - вызывная частота 3735 кГц, Все цифровые виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 3750 – 3775 | Вторичная | 2700 | ОБП (преимущественно для соревнований), телеграфия, | 1000 | 100 | 0 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3760 кГц |
| 3775 – 3800 | Вторичная | 2700 | ОБП (преимущественно для межконтинентальных связей), телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| Диапазон 40 м ВЧ (HF) |
| 7000 - 7025 | Первичная | 200 | Телеграфия, преимущественно для соревнований | 1000 | 100 | 0 |  |
| 7025 - 7040 | Первичная | 200 | Телеграфия, телеграфия ЩРП – вызывная частота 7030 кГц | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7040 - 7047 | Первичная | 500s | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7047 - 7050 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, автоматические цифровые станции, телеграфия (unattended) | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7050 - 7053 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, автоматические цифровые станции, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7053 - 7060 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, телеграфия | 1000 | 100 |  |  |
| 7060 - 7100 | Первичная | 2700 | Все виды, ОБП преимущественно для соревнований, цифровая голосовая связь – вызывная частота 7070 кГц, ОБП ЩРП 7090 kHz - SSB QRP Centre of Activity – вызывная частота 7090 кГц | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7100 - 7130 | Первичная | 2700 | Все виды | 1000 | 100 | 10 | в Районе 1 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 7110 кГц |
| 7130 - 7200 | Первичная | 2700 | Все виды, ОБП преимущественно для соревнований, передача изображений, ССТВ - вызывная частота 7165 кГц | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7175 - 7200 | Первичная | 2700 | Все виды, преимущественно для межконтинентальных связей | 1000 | 100 | 0 |  |
| Диапазон 30 м ВЧ (HF) |
| 10100 – 10140 | Вторичная | 200 | Телеграфия (ЩРП - вызывная частота 10116 кГц) | 1000 | 100 | 0 | В полосе частот 10100-10150 кГц запрещается передача бюллетеней и новостей любой модуляцией. |
| 10140 - 10150 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия, АПРС – частота 10147 кГц | 1000 | 100 | 0 |  |
| Диапазон 20 м ВЧ (HF) |
| 14000 – 14060 | Первичная | 200 | Телеграфия, (преимущественно для соревнований), (ЩРС - вызывная частота 14055 кГц) | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14060 – 14070 | Первичная | 200 | Телеграфия, (ЩРП - вызывная частота 14060 кГц) | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14070 – 14099 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия, автоматические цифровые станции, АПРС – частота 14096 кГц | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14099 – 14101 | Первичная | 200 | Только для маяков, частота 14100 кГц |  |  |  |  |
| 14101 – 14112 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, ОБП, телеграфия, автоматические цифровые станции, АПРС – частота 14101 кГц | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14112 – 14125 | Первичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14125 – 14225 | Первичная | 2700 | ОБП, (преимущественно для соревнований), (14195 кГц ± 5 кГц преимущественно для межконтинентальных связей), телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14225 – 14235 | Первичная | 2700 | Передача изображений (ССТВ вызывная частота 14230 кГц), ОБП, преимущественно для соревнований, телеграфия, | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14235 – 14350 | Первичная | 2700 | ОБП, (ЩРП - вызывная частота 14285 кГц), телеграфия | 1000 | 100 | 0 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоты: 14292 кГц; 14300 кГц |
| Диапазон 17 м ВЧ (HF) |
| 18068 – 18095 | Вторичная | 200 | Телеграфия (ЩРП - вызывная частота 18086 кГц) | 1000 | 100 | 0 |  |
| 18095 – 18109 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 18109 – 18111 | Вторичная | 200 | Только для маяков, частота 18100 кГц |  |  |  |  |
| 18111 – 18120 | Вторичная | 2700 | ОБП, все цифровые виды, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 18120 - 18168 | Вторичная | 2700 | ОБП, телеграфия (ОБП ЩРП - вызывная частота 18130 кГц) | 1000 | 100 | 0 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 18160 кГц |
| Диапазон 15 м ВЧ (HF) |
| 21000 – 21010 | Первичная | 200 | Телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 21010 – 21070 | Первичная | 200 | Телеграфия, (ЩРС - вызывная частота 21055 кГц), (ЩРП - вызывная частота 21060 кГц) | 1000 | 100 | 10 |  |
| 21070 – 21110 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 21110 – 21120 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, телеграфия, передача изображений | 1000 | 100 | 10 |  |
| 21120 – 21149 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 21149 – 21151 | Первичная |  | Только для маяков, частота 21150 кГц |  |  |  |  |
| 21151 – 21225 | Первичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 21225 – 21450 | Первичная | 2700 | ОБП (ЩРП - вызывная частота 21285 кГц), Передача изображений (ССТВ вызывная частота 21340 кГц), телеграфия | 1000 | 100 | 10 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту: 21360 кГц; |
| Диапазон 12 м ВЧ (HF) |
| 24890 – 24915 | Вторичная | 200 | Телеграфия, (ЩРП вызывная частота 24906 кГц) | 1000 | 100 | 0 |  |
| 24915 – 24929 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 24929 – 24931 | Вторичная | 200 | Маяки, исключительно для маяков 24930 кГц |  |  |  |  |
| 24931 – 24940 | Вторичная | 2700 | Все цифровые виды, ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 24940 - 24990 | Вторичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| Диапазон 10 м ВЧ (HF) |
| 28000 – 28010 | Первичная | 200 | Телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |

| 28010 – 28070 | Первичная | 200 | Телеграфия, (ЩРС - вызывная частота 28055 кГц), (ЩРП - вызывная частота 28060 кГц) | 1000 | 100 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28070 – 28190 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 28190 – 28199 | Первичная | 200 | телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 28199 – 28201 | Первичная | 200 | Маяки временного использования, частота 28200 кГц |  |  |  |  |
| 28201 – 28300 | Первичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 28300 -28320 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 28320 – 28550 | Первичная | 2700 | ОБП ЩРП - вызывная частота 28360 кГц, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 28550 – 28600 | Первичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 28600 – 28700 | Первичная | 2700 | Передача изображений, ССТВ - вызывная частота 28680 кГц, все цифровые виды, ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 28700 – 29200 | Первичная | 2700 | ОБП, AM, телеграфия | 1000 | 100 | 10 | Для АМ ширина полосы сигнала 6000 Гц |
| 29200 – 29300 | Первичная | 6000 | Все цифровые виды, ЧМ, ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 10 | Для экспериментальных пакетных связей узкополосной ЧМ рекомендуемые частоты через каждые 10 кГц в полосе 29210 - 29290 кГц с максимальной частотой модуляции 2.5 кГц. |
| 29300 – 29510 | Первичная | 6000 | Только прием сигналов со спутника (все виды любительской спутниковой радиосвязи) космос - Земля | - | - | - |  |
| 29510 – 29520 | Первичная |  | Защитная полоса – передачи запрещены | 0 | 0 | 0 |  |
| 29520 – 29700 | Первичная | 6000 | ЧМ (вызывная частота 29600 кГц), ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 10 | сетка частот 10 кГц |

Таблица 2.

Диапазоны ОВЧ (VHF), УВЧ (UHF), СВЧ (SHF) и КВЧ (EHF)

| Полосы радиочастот, МГц | Основа | Макс. ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ, кГц | Виды модуляции и использование (в порядке приоритета) | Мощность в зависимости от категории, Вт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2,3 | 4 |  |
| 144-146 МГц ОВЧ (VHF) |
| 144,000-144,035 | Первичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,035-144,110 | Первичная | 0,5 | Только для EME и МС: телеграфия (связи без предварительной договоренности 144,100 МГц) | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,035-144,110 | Первичная | 0,5 | Телеграфия (вызывная частота 144,05 МГц) | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,110-144,150 | Первичная | 0,5 | Только для EME: Цифровые узкополосные виды, (ЙT65 144,120-144,150 МГц), телеграфия | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,110-144,150 | Первичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды, (ПСК31 вызывная частота – 144,138 МГц) | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,150-144,165 | Первичная | 3,0 | Только для EME: ОБП, телеграфия | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,165-144,180 | Первичная | 3,0 | Все цифровые виды, телеграфия | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,180-144,360 | Первичная | 3,0 | ОБП (вызывные 144,200 МГц и 144,300 МГц), телеграфия | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,180-144,360 | Первичная | 3,0 | Только для МС: ОБП (связи без предварительной договоренности - 144,195-144,205), телеграфия | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,360-144,400 | Первичная | 3,0 | только для МС: все цифровые виды (вызывная частота 144,370 МГц), телеграфия, ОБП | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,360-144,400 | Первичная | 3,0 | Все цифровые виды, телеграфия, ОБП | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,110-144,150 | Первичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды, (JT65 144,120-144,150 МГц) | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,110-144,150 | Первичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды, (вызывная частота ПСК31 – 144,138 МГц) | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,150-144,165 | Первичная | 3,0 | Только для EME: ОБП, телеграфия | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,165-144,180 | Первичная | 3,0 | Все цифровые виды, телеграфия | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,180-144,360 | Первичная | 3,0 | ОБП (вызывные частоты: 144,200 МГц и 144,300 МГц, через метеоры 144,195-144,205 МГц 500 Вт для 1 категории), телеграфия | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,360-144,400 | Первичная | 3,0 | Все цифровые виды (вызывная частота через метеоры 144,370 МГц, 500 Вт для 1 категории), телеграфия, ОБП | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,400-144,490 | Первичная | 0,5 | Только маяки (телеграфия и цифровые) | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,500-144,794 | Первичная | 25,0 | Все цифровые виды (вызывные частоты: ССТВ – 144,500 МГц телетайп – 144,600 МГц факс – 144,700 МГц АТВ - 144,525 и 144,750 МГц), (дуплекс: 144,630-144,660 МГц передача, 144,660-144,690 МГц прием), автоматические цифровые станции | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,794-144,990 | Первичная | 12,0 | Цифровые виды (АПРС – 144,800 МГц) | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,990-145,194 | Первичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, прием, шаг 12,5 кГц | 50 | 10 | 5 |  |
| 145,194-145,206 | Первичная | 12,0 | ЧМ, космическая связь | 50 | 10 | 5 |  |
| 145,206-145,594 | Первичная | 12,0 | ЧМ, вызывная частота 145,500 МГц, ретрансляторы ранее записанных сообщений, шаг 12,5 кГц | 50 | 10 | 5 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145,45 МГц Работа ретрансляторов ранее записанных сообщений на частоте 145,45 МГц и 145,5 МГц запрещается. |
| 145,594-145,7935 | Первичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, передача, шаг 12,5 кГц | 50 | 10 | 5 |  |
| 145,7935-145,806 | Первичная | 12,0 | ЧМ | 50 | 10 | 5 | только для работы через спутники |
| 145,806-146,000 | Первичная | 12,0 | Все виды радиосвязи | 50 | 10 | 5 | только для работы через спутники |
| 430-440 МГц УВЧ (UHF) |
| 430,000-432,000 | Вторичная | 20,0 | Все виды | 5 | 5 | 5 |  |
| 432,000-432,025 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия | 500 | 5 | 5 |  |
| 432,025-432,100 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 5 | 5 |  |
| 432,025-432,100 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия вызывная частота 432,050 МГц, цифровые узкополосные виды – вызывная частота 432,088 МГц | 5 | 5 | 5 |  |
| 432,100-432,400 | Вторичная | 2,7 | только EME: телеграфия, ОБП, цифровые виды | 500 | 5 | 5 |  |
| 432,100-432,400 | Вторичная | 2,7 | Телеграфия, ОБП вызывная частота 432,200 МГц, цифровые виды | 5 | 5 | 5 |  |
| 432,400-432,500 | Вторичная | 0,5 | Только маяки (телеграфия и цифровые виды) | 5 | 5 | 5 |  |
| 432,500-433,000 | Вторичная | 12,0 | Все виды (вызывные частоты: АПРС - 432,500 МГц, телетайп - 432,500 МГц, факс – 432,700 МГц) | 5 | 5 | 5 |  |
| 433,000-433,400 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 433,400-433,600 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, вызывная частота 433,500 МГц; ССТВ, вызывная частота 433,400 МГц | 10 | 10 | 5 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 433,450 МГц |
| 433,600-434,000 | Вторичная | 25,0 | Все виды (вызывные частоты: телетайп – 433,600 МГц, факс – 433,700 МГц, 433,800 МГц только для АПРС), автоматические цифровые станции | 10 | 10 | 5 |  |
| 434,000-434,025 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 434,025-434,100 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 434,100-434,600 | Вторичная | 12,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 434,600-435,000 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, передача, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 435,000-440,000 | Вторичная | 20,0 | Все виды, только через спутники 435-438 МГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 1260-1300 МГц УВЧ (UHF) |
| 1260,000-1270,000 | Вторичная | 20,0 | Все виды, работа через спутник (Земля-космос), | 10 | 10 | 5 |  |
| 1270,000-1290,994 | Вторичная | 20,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 1290,994-1291,481 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 1291,481-1296,000 | Вторичная | 150,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 1296,000-1296,150 | Вторичная | 0,5 | Только EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 1296,025-1296,150 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды | 10 | 10 | 5 |  |

| 1296,150-1296,800 | Вторичная | 2,7 | Все виды (телеграфия – 1296,200 МГц, ФКС441 – 1296,370 МГц, ССТВ – 1296,500 МГц, телетайп – 1296,600 МГц, факс – 1296,700 МГц) | 10 | 10 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1296,800-1296,994 | Вторичная | 0,5 | Только маяки (телеграфия и цифровые) | 10 | 10 | 5 |  |
| 1296,994-1297,490 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, шаг 25 кГц, только для ретрансляторов, передача, | 10 | 10 | 5 |  |
| 1297,490-1298,000 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, шаг 25 кГц, вызывная частота 1297,500 МГц, | 10 | 10 | 5 |  |
| 1298,000-1300,000 | Вторичная | 150,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 2400 – 2450 МГц УВЧ (UHF) |
| 2320,000 – 2320,150 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 2400,000-2427,000 | Вторичная | 150,0 | Работа через спутник все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 2427,000-2443,000 | Вторичная | 10000,0 | Работа через спутник все виды, АТВ | 10 | 10 | 5 |  |
| 2443,000– 2450,000 | Вторичная | 150,0 | Работа через спутник все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 5650 – 5850 МГц СВЧ (SHF) |
| 5650-5670 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды (Земля-космос), вызывная частота 5668,2 МГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 5725-5760 | Вторичная | 150,0 | Все цифровые виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 5760-5762 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды, вызывная частота 5760,2 МГц | 500 | 10 | 5 |  |
| 5762-5790 | Вторичная | 150,0 | Все цифровые виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 5790-5850 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды (спутниковая связь, космос-Земля) | 10 | 10 | 5 |  |
| 10000 – 10500 МГц СВЧ (SHF) |
| 10000-10150 | Вторичная | 150.0 | Все цифровые виды, телеграфия | 10 | 10 | 5 |  |
| 10150-10250 | Вторичная | 10000,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 10250-10350 | Вторичная | 150,0 | Все цифровые виды, телеграфия | 10 | 10 | 5 |  |
| 10350-10368 | Вторичная | 150,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 10368-10370 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 10368-10370 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды, вызывная частота 10368,2 МГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 10370-10450 | Вторичная | 10000,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 10450-10500 | Вторичная | 20,0 | Спутниковая связь, все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 24000 – 24250 МГц СВЧ (SHF) |
| 24000-24048 | Первичная | 6000 | Все виды, спутниковая связь | 10 | 10 | 5 |  |
| 24048-24050 | Первичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 24048-24050 | Первичная | 0,5 | Спутниковая связь (узкополосные цифровые виды) | 10 | 10 | 5 |  |
| 24050-24250 | Вторичная | 10000 | Все виды, вызывная частота 24125 МГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 47000 – 47200 МГц КВЧ (EHF) |
| 47000-47002 | Первичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 47002-47088 | Первичная | 6000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 47088-47090 | Первичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 47090-47200 | Первичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |

| 76000 – 78000 МГц КВЧ (EHF) |
| --- |
| 76000-77500 | Вторичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 77500-77501 | Первичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 77501-78000 | Первичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 122250 – 123000 МГц КВЧ (EHF) |
| 122250-122251 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 122251-123000 | Вторичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 134000 – 141000 МГц КВЧ (EHF) |
| 134000-134001 | Первичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 134001-136000 | Первичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 136000-141000 | Вторичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 241000 – 250000 МГц КВЧ (EHF) |
| 241000-248000 | Вторичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 248000-248001 | Первичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 248001-250000 | Первичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |

Примечания:

Оператор любительской станции обязан выбирать частоту передачи таким образом, чтобы весь спектр излучаемого сигнала всегда находился в пределах полос частот, которые соответствуют присвоенной ему категории, а также в пределах участков полос частот, отведенных для применяемого вида связи. После установления связи вызывные частоты должны освобождаться, запрещается занимать вызывные частоты.

Радиолюбителям, получившим ранее 1, 2 и 3 категорию, разрешается использование полос в соответствии с настоящим приложением. Проверка умения передавать и принимать передаваемый азбукой Морзе текст от радиолюбителей 2, 3 и 4 категорий не требуется.

Использование полос радиочастот владельцами радиолюбительской лицензии СЕРТ осуществляется в соответствии со 2 категорией, а владельцами радиолюбительской лицензии СЕРТ  НОВИЧКА (NOVICE) в соответствии с 3 категорией. Владельцам радиолюбительской лицензии СЕРТ  разрешается проведение экспериментальных радиосвязей с использованием Луны и использованием следов от метеоров в качестве пассивного ретранслятора в соответствии с 1 категорией.

Передачи могут осуществляться без ограничения по времени.

Полосы радиочастот 3500-3510 кГц и 3775-3800 кГц предназначены только для межконтинентальных связей. Передачи любительских станций, участвующих в соревнованиях, не должны осуществляться в этих полосах. Радиочастоты в полосе 3510-3600 кГц могут использоваться для автоматических  маяков (телеграфия с модуляцией A1A) при проведении соревнований и тренировок по спортивной радиопеленгации.

При работе в полосах частот, выделенных любительской службе на вторичной основе, оператор любительской станции не должен создавать помех работе станций, использующих одну и ту же с ними или соседнюю частоту на первичной основе, а при наличии соответствующего требования со стороны операторов таких станций должны прекратить передачу на данной частоте.

Передачи любительских станций с использованием ретрансляторов на УКВ-диапазонах имеют преимущество перед другими передачами любительских станций. Операторы любительской станции не должны создавать помех таким передачам.

Автоматические цифровые любительские станции могут работать только в полосах частот, разрешенных для цифровых видов связи, при условии, что они могут  отвечать на запросы радиостанций, находящихся под контролем операторов, и используемый ими вид излучения занимает полосу не более разрешенной для цифровых видов связи в используемом диапазоне радиочастот. Цифровые любительские станции и любительские ретрансляторы могут подключаться к сети интернет. Допускается соединение автоматических цифровых любительских станций и любительских ретрансляторов друг с другом с использованием различных протоколов обмена данными. Приоритетов перед другими видами любительской радиосвязи не имеет.

Узкополосные виды модуляции - все виды, использующие полосу сигнала уже 500 Гц, включая телеграфию (CW), телетайп (RTTY),  цифровые виды с фазовой манипуляцией (ПСК (PSK)) и т.д.

ТЕЛЕГРАФИЯ – передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе. Манипуляция может осуществляться как вручную, так и с использованием аппаратных и программных средств автоматической генерации кода. Классы излучения: A1A, J2A, A1B, J2B.

Амплитудная модуляция (AM), частотная модуляция (ЧМ (FM)), однополосная модуляция (ОБП (SSB)) – передача речевых сообщений в аналоговом виде. Классы излучения:  А3Е, F3E, J3E. При однополосной модуляции ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса, выше 10 МГц используется верхняя боковая полоса. Амплитудная модуляция может использоваться при условии несоздания помех пользователям соседних радиочастот.

Передача изображений – факс, любительское телевидение (АТВ (ATV)), телевидение с медленной разверткой (ССТВ (SSTV)), быстрое телевидение (ФСТВ (FSTV)) -  передача видео информации в аналоговом виде в пределах соответствующей ширины полосы сигнала. Класс излучения J2F, J2C, C3F.

Цифровые виды связи – передача текстовых, речевых и видео сообщений с использованием любых алгоритмов формирования сигнала и протокола обмена данными, использующие соответствующую ширину полосы сигнала, например ФКС441 (FKS441). Классы излучения: A2B, D1D, F1B, F1E, F1D, F1W, F2B, F2D, F3E, F7D, F7W, G1E, G1D, J2B, J2D, J2E, J3E.

EME - проведение экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора.

МС (MS) - проведение экспериментальных радиосвязей с использованием отражения радиосигналов от следов метеоров.

АПРС (APRS) – автоматическая система позиционирования любительской радиостанции.

ЩРС (QRS)  - медленная передача.

ЩРСС (QRSS)  - очень (сверх) медленная передача.

ЩРП (QRP) – работа малой мощностью (не более 5 Вт).

Для использования ретрансляторов ранее записанных сообщений получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов  не требуется. Частота приема и передачи должна быть одинаковая. Мощность не должна превышать установленную для категории владельца ретранслятора ранее записанных сообщений. Рекомендуется ограничивать такое применение РЭС.