| 6.1 Типы антенн - Полуволновая антенная, питаемая из центра - Полуволновая антенная, питаемая с конца - Рамочная антенна - Четвертьволновая вертикальная антенна (противовес антенны) - Антенна с пассивными вибраторами – волновой канал (Яги) - Раскрыв антенны (параболический отражатель, рупорная антенна) - Диполь | Каковы основные свойства полуволновой антенны, питаемой из центра (диполя)? Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны? Как соотносятся друг с другом длины активного элемента, директора и рефлектора в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»? Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны? Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте? Из каких составных частей состоит рупорная антенна? Из каких составных частей состоит спиральная антенна? Из каких составных частей состоит параболическая антенна? |
| --- | --- |
| 6.2 Характеристики антенн (общие понятия) - Распределение тока и напряжения - Импеданс (входное сопротивление антенны) в точке питания - Емкость или индуктивность нерезонансной антенны - Поляризация - Направленность антенны, коэффициент полезного действия и коэффициент усиления - Диаграмма направленности - Излучаемая мощность (ЭИМ, ЭИИМ) - Коэффициент направленности - Горизонтальная и вертикальная диаграмма излучения | Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления. Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально? Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна? Какая антенна может излучать радиоволны с круговой поляризацией? В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока? В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения? В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока? В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения? |
| 6.3 Линии передач - двухпроводная линия - коаксиальный кабель (методы согласования антенны с передатчиком, подключение кабеля к симметричной антенне) - волновод - коэффициент укорочения - коэффициент стоячей волны - потери - симметрирующий трансформатор (варианты конструкций трансформаторов) - устройства настройки антенны (только П и T конфигурации) |  |