| 2.1. Резистор 2.1.1. Единица измерения сопротивления (Ом) 2.1.2. Сопротивление 2.1.3. Вольтамперная характеристика резистора 2.1.4. Рассеяние мощности | В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе? Назовите основные свойства резистора? Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры? Является ли резистор линейным элементом? |
| --- | --- |
| 2.2 Конденсатор 2.2.1. Емкость 2.2.2. Единица измерения емкости (Фарада) 2.2.3. Отношения между емкостью, размерами и диэлектриком (только качественная оценка) 2.2.4. Реактивное сопротивление конденсатора (общие понятия) 2.2.5. Фазовый сдвиг между напряжением и током в цепи с конденсатором | В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора? Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения ёмкости Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора? Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора? Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из источника переменного ток, к выводам которого подключен конденсатор? Чему равно реактивное сопротивление конденсатора? |
| 2.3 Катушка индуктивности 2.3.1. Коэффициент самоиндукции (Самоиндуктивность) 2.3.2. Единица измерения индуктивности (Генри) 2.3.3. Влияние числа витков, диаметра катушки, длины катушки и сердечника на индуктивность (только качественная оценка) 2.3.4. Влияние соотношения размеров катушки (длина/диаметр) на КПД колебательного контура (только качественная оценка) 2.3.5. Реактивное сопротивление катушки индуктивности 2.3.6. Фазовый сдвиг между током и напряжением в цепи с индуктивностью. 2.3.7. Понятие добротности | Каков физический смысл индуктивности? Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности? Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла? Чему равно реактивное сопротивление конденсатора? Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из источника переменного тока, к выводам которого подключена катушка индуктивности? От чего зависит добротность катушки индуктивности? |
| . Применение преобразователей (трансформаторов) (общие понятия) 2.4.1. Трансформаторы 2.4.2. Идеальный преобразователь 2.4.3. Отношения между коэффициентом трансформации и коэффициентом передачи по напряжению 2.4.4. Отношения между коэффициентом трансформации и коэффициентом передачи по току 2.4.4. Отношения между коэффициентом трансформации и отношению сопротивления (только качественная оценка) | Каково назначение электрического трансформатора? Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора? Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор? В какие виды энергии преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора? |
| 2.5 Диод 2.5.2. Применение выпрямительного диода, полупроводникового стабилитрона, варикапа и их свойства 2.5.3. Обратное напряжение и ток утечки диода | Каково основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока? Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов? Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы Какова основная область применения PIN-диода? Что такое фотоэффект? Что представляет собой оптопара? Какое свойство стабилитрона, использовать его в качестве стабилизатора напряжения? Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения? Какова основная область применения варикапа? |
| 2.6 Транзистор (биполярный, полевой) 2.6.1. Транзисторы PNP- и NPN- проводимости 2.6.2. Коэффициент усиления транзистора 2.6.3 Транзистор в цепи с общим эмиттером 2.6.4 Транзистор в цепи с общей базой 2.6.5 Транзистор в цепи с общим коллектором 2.6.6 Входной и выходной импеданс схем на транзисторе ОЭ, ОК и ОБ | Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром β (бета)? Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости? Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общей базой? Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим эмиттером? Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим коллектором? |
| 2.7 Разное 2.7.1. Простые термоионные приборы (электронная лампа) 2.7.2. Напряжения и сопротивления в лампах высокой мощности, трансформаторы напряжения 2.7.3. Простые интегрированные цепи (включая операционные усилители) | Какие электроды входят в состав триода? Какие электроды входят в состав тетрода? Какие электроды входят в состав пентода? Какую функцию выполняет операционный усилитель? Какие характеристики имеет идеальный операционный усилитель? Чем в основном определяется коэффициент усиления операционного усилителя? Какое значение имеет входное сопротивление идеального операционного усилителя? Какое значение имеет выходное сопротивление идеального операционного усилителя? Какую функцию выполняет инвертирующий операционный усилитель? Какую функцию выполняет неинвертирующий операционный усилитель? Какую функцию выполняет дифференциальный усилитель? От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC фильтра, выполненного на операционном усилителе? |